## Slide 1: Chapitre 1
Les principaux composants de base
Initiation au dessin en électronique
Techniques du dessin en électronique
http://moodle.univdbkm.dz/course/view.php?id=1938

## Slide 2: Principaux composants
Définitions
Un composant électronique est un élément destiné à être assemblé avec d’autres afin de réaliser un circuit électronique.
Le boîtier est l’enveloppe protégeant un ou plusieurs composants et comportant des traversées pour le raccordement à l’extérieur.
Une broche de raccordement est une pièce métallique solidaire d’un boîtier, destinée à assurer une connexion électrique et éventuellement la fixation. On l’appelle plus familièrement patte.

## Slide 3: Classement des composants
Composant passif et composant actif
Composant linéaire et composant non-linéaire
Composant traditionnel ( traversant) et composant monté en surface

## Slide 4: Classement des composants
Composant actif
Un composant actif est un composant électronique qui permet d'augmenter la puissance d'un signal (tension, courant, ou les deux),
majorité des semi-conducteurs, on y classe : transistor, circuit intégré
Un composant est dit passif lorsqu'il ne permet pas d'augmenter la puissance d'un signal (dans certains cas, le composant réduit la puissance disponible en sortie, souvent par effet Joule) : résistance, condensateur, bobine ainsi que tout assemblage de ces composants
Composant passif

## Slide 5: Classement des composants
Composant Linéaire
Composant non linéaire
Un dipôle est linéaire si sa caractéristique (statique ou dynamique) est un segment de droite , ex ( résistance )
Caractéristique de la diode Zener : Courbe de I = f(Ud)
Caractéristique de la résistance : Courbe de I = f(U) = U/R

## Slide 6: Classement des composants
Les composants électroniques des générations précédentes (dits traditionnels ou traversant) étaient d'assez grosse taille et équipés de broches destinées à traverser le circuit imprimé, la soudure se faisant du côté opposé de la carte afin de relier électriquement les broches au circuit imprimé
Composant traditionnel ( traversant)
Composant monté en surface
Le composant monté en surface (CMS, SMD (Surface Mounted Device) en anglais) désigne une technique de fabrication des cartes électroniques et, par extension un type de composants utilisés par l'industrie électronique. Cette technique consiste à braser les composants d'une carte à sa surface, plutôt que d'en faire passer les broches au travers.

## Slide 7: Les Résistances
La résistance électrique d'un élément conducteur est la propriété qu'il a d'opposer au passage du courant. On appelle set élément conducteur " élément résistif" ou « résistor »
𝑅: 𝑟é𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑛 𝑜ℎ𝑚𝑠(Ω )
𝑙:𝑙𝑜𝑛𝑔𝑒𝑢𝑟 𝑒𝑛 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠.
𝑠: 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑒𝑛 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑟é
Principe et propriétés
Loi d'Ohm
Symboles

## Slide 8
Les Résistances
Choix d'un élément résistif
Un élément résistif se définit par :
La valeur de sa résistance,
La puissance qu'il peut dissiper,
Sa tolérance sur la valeur de sa résistance,
Sa technologie (couche de carbone, bobiné, etc.)

## Slide 9
Les Résistances
Les différents types de résistances: Il existe quatre grands types
Résistances à couche de carbone: Valeurs nominales de 1 Ω à 100MΩ, tolérance de ± 10%, ± 5%, ± 1%, puissances de 1/10 W à 2 W.
Résistances à couche métalliques: leur bruit de fond est encore plus faible.
Résistances bobinées : fil en alliage de nickel-chrome ou de nickel-cuivre. valeurs nominales : résistances de précision est de 1 Ω à 100MΩ, tolérance de ± 1%, ± 0.5%, ±0.1 %, puissances de 1/10 W à 2 W. Pour les résistances de puissance, les valeurs nominales sont de 0.1 Ω à 200kΩ, tolérance de ± 10%, ± 0.5%, puissances de 1W à 1000 W.
Réseaux de résistances: ce sont des éléments résistifs à couches métallique disposées en réseaux ( 2 à 16 résistances) sur une plaquette de céramique.

## Slide 10: Les Résistances
La maniabilité (la possibilité de changer manuellement leur valeur.)
On distingue ainsi :
Les résistances fixes dont la valeur ne peut pas être modifiées ;
Les résistances variables dont on peut faire varier leur valeur.
La dépendance de la valeur des grandeurs physiques. On distingue :
Les thermistances qui sont des résistances dont la valeur dépend de la température ;
Les varistances dont la valeur dépend de la tension ;
Les photorésistances dont la valeur dépend de l’éclairement
Classification des résistances
On peut faire la classification selon les critères suivants:

## Slide 11: Les Résistances
Marquage des résistances

## Slide 12: Les condensateurs
Un condensateur est formé de deux armatures métalliques séparées par un diélectrique. Lorsqu'on applique une tension continue entre ces bornes, des charges vont s’accumuler les unes en face des autres. La quantité de charge Q emmagasinée sous une tension U donnée dépend du condensateur employé.
Principe et propriétés
𝑄:𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑠
𝑈:𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑞𝑢é𝑒 à 𝑠𝑒𝑠 𝑏𝑜𝑟𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠
𝐶:𝐶𝑎𝑝𝑐𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑒𝑛 𝐹𝑎𝑟𝑎𝑑𝑠
La capacité C dépend à la fois de la géométrie des armatures et de la nature du diélectrique.

## Slide 13: Les condensateurs
Caractéristiques principales des condensateurs :
La valeur de la capacité ;
La tension d’utilisation/nominale ;
La tolérance (en %) ;
Coefficient de température, α;
Pour les condensateurs polarisés : leur polarité ;
Type de diélectrique, les pertes, etc
Caractéristiques technologiques:

## Slide 14: Les condensateurs
Différentes catégories
Condensateurs enroulés ou a film plastique :
Réalisés par bobinage d’un film diélectrique (e.g., polyester, propylène, polystyrène) entre deux films métalliques ;
Valeurs usuelles de ∼ 1 nF à qqs. 100 μF ;
Tension de service très dépendantes du type de diélectrique ;
Tolérances usuelles de ∼ 2% à 20%
Non polarisés ;

## Slide 15: Les condensateurs
Différentes catégories
Condensateurs céramiques :
Disque céramique métallisé ou multicouche ;
Valeurs usuelles de ∼ 0:5 pF à qqs. 1 μF ;
Tension de service de 50V à 200V ;
Tolérances usuelles de ∼ 1% à 10%
Non polarisés ;

## Slide 16: Les condensateurs
Condensateurs électrolytiques :
Possèdent une anode métallique recouverte d’une couche oxydée utilisée comme diélectrique, et l’autre électrode est une “gelée conductrice”.
Ce sont des condensateurs polarisés.
Valeurs usuelles de ∼ 1 μF à qqs. 1 F ;
Tension de service de 50V à 500V ;
Tolérances usuelles de ∼ ±20%
Différentes catégories

## Slide 17: Les condensateurs
Les différents symboles des condensateurs

## Slide 18: Les inductances
Une bobine est formée d’un fil enroulé soit dans l’air, soit sur un noyau magnétique. Si une bobine de N spires de section S est soumise à un champ magnétique B, on appelle flux la quantité :
Principe et propriétés
Si le champ magnétique a été créé par la bobine elle-même lorsqu'elle est parcourue par un courant , le flux, s'exprime par :
Le flux 𝜙 s’exprime en webers (symbole 𝑊𝑏)
𝜙=𝐿𝐼
Le coefficient est l'inductance de la bobine exprimé en Henry et 𝐼 le courant en ampères

## Slide 19: Les inductances
La valeur de l’inductance ;
La résistance des pertes ;
Le courant admissible ;
Coefficient de température, α
Caractéristiques technologiques
Les symboles

## Slide 20: Les inductances
Différentes catégories
Bobines à noyau de ferrite
Forte inductance pour des inductances de à il existe des bobines “miniatures” ressemblant à des résistances.
Domaines de fréquences usuelles 1 kHz à 100 kHz mais il est possible d’étendre à 1 GHz.
Bobines à air
Faible inductance
Saturation magnétique limitée
eg. Utilisée pour les hautes fréquences

## Slide 21: Transformateur
Un transformateur est constitué de deux enroulements placés sur le même noyau magnétique fermé.
Principe et propriétés
===
Le rapport de transformation:
et sont les nombres de spires des enroulements : primaire et secondaire respectivement.
et sont les tensions: primaire et secondaire respectivement.
et sont les courants: primaire et secondaire respectivement.
Symboles

## Slide 22: Transformateur
La puissance nominale exprimée en Volt Ampère (VA);
Le nombre de tensions secondaires séparées ou ayant un point commun;
L’intensité maximale de chaque tension secondaire;
Le rendement : rapport de la puissance utile sur la puissance consommée;
Le rapport entre la tension de sortie à vide et en charge.
Caractéristiques techniques

## Slide 23: Transformateur
Les différents types de transformateurs
Le transformateur sur carcasse et étrier.
Le transformateur moulé:
Le transformateur R

## Slide 24: Diode
Une diode est un composant semi-conducteur, ayant la propriété d'être conducteur pour un certain sens du courant et non conducteur pour l'autre sens.
Principe et propriétés
Constitution de principe d’une diode.
Caractéristiques technologiques
Le tableau qui suit, indique les tensions maximales des diodes de la série 4000.

## Slide 25: Diode
Marquage
Les petites diodes se présentent sous une forme voisine de celle des résistances. La cathode est indiquée par un trait sur le corps du composant
Symbole
Symbole normalisé d’une diode.

## Slide 26: Diode
Diode de redressement :
Diode stabilisatrice ( ZENER)
Diodes de signal et de commutation
Différents types
Les symboles des différentes diodes

## Slide 27: Transistors
Principe et propriétés
Les transistors sont des composants semi-conducteurs utilisés :
Soit pour amplifier un signal ;
Soit comme interrupteur (en commutation).
Il existe trois catégories de transistors :
Transistors bipolaires
Les trois bornes sont appelées base (B), émetteur (E) et collecteur(C).
Symbole

## Slide 28: Transistors
Transistors à effet de champ à jonction:
on distingue les TEC canal N ou canal P.
Symbole
Transistors MOSFET (metal-oxyde-semiconductor field effect transistor).
Symbole

## Slide 29
Initiation au dessin en électronique

## Slide 30
Le schéma électrique est une représentation graphique de circuits électriques montrant comment les différents éléments de circuit sont connectés les uns aux autres. Les éléments de circuit sont représentés dans un schéma électrique par des symboles de circuits conventionnels, tandis que tous les symboles sont reliés par des lignes droites qui représentent des fils électriques.
Définition de schéma électrique

## Slide 31
Schémas de principe :
Comprend les types suivants: - Schéma fonctionnel
- Schéma développé
- Schéma équivalent
a) Schémas fonctionnels( ou schémas synoptiques ou organigramme)
Ils indiquent sous une forme simplifiée les différents étages ; on inscrit dans un rectangle généralement la fonction de chaque étage et éventuellement les réglages. Un exemple de schéma unifilaire
Fig1 : organigramme d’un oscilloscope type
CLASSIFICATION DE DESSINS

## Slide 32: b) Schémas développés
Tous les éléments ayant une fonction électrique y sont représentés en utilisant les symboles conventionnels. (fig.2).
Figure 2: Amplificateur simple à transistors de sortie MOSFET
CLASSIFICATION DE DESSINS

## Slide 33
Ils sont obtenus à partir des schémas développés. Ils sont destinés à faciliter un raisonnement ou ils servent de base de départ pour les calculs (fig.3).
Fig.3 : Schéma équivalent global du transistor bipolaire.
c) Schémas équivalents
CLASSIFICATION DE DESSINS

## Slide 34: 2. Dessins d’implantation
Ce sont des dessins d’ensemble (sans le câblage et les petits éléments électriques tels que les résistances et condensateurs) montrant avec précision la forme, les dimensions, la disposition des pièces constituant la tôlerie, les accessoires et mécanismes fixés sur cette tôlerie. Les règles du dessin en construction mécanique sont applicables (disposition des vues, cotes, repères…).
Figure 4: Schéma d’implantation du montage de la figure 2(échelle libre)
CLASSIFICATION DE DESSINS

## Slide 35: 3.Plans de câblage
Ils doivent représenter avec une précision aussi grande que possible la disposition des fils de câblage, des éléments électriques complémentaires aux dessins d’implantation tels que résistances et condensateurs. Les éléments de tôlerie et les pièces mécaniques peuvent être simplifiés et représentés en traits fins.
On peut utiliser les Dessins de câblages traditionnel ou de circuits imprimés ou des photographies du prototype.
Fig.5 : Circuit imprimé. Les connexions sont vues par transparence.
CLASSIFICATION DE DESSINS

## Slide 36: 3.Plans de câblage
Aucune norme n’existe pour préciser les traits à employer sur les plans de câblage. Si des traits conventionnels sont nécessaires pour différencier les fils de masses, HT+, secteurs, chauffage, blindage, etc., il peut être utile de préciser ces conventions sur les dessins. Certaines firmes utilisent un code de couleurs.
Les valeurs sont inscrites sur les éléments, ou à défaut à côté.
CLASSIFICATION DE DESSINS

## Slide 37: 4.Dessins de définition
Les dessins de définition de produit fini sont des dessins destinés à faire foi dans les relations entre services de conception et services de réalisation. Ils définissent et sans ambiguïté les exigences aux quelles doit satisfaire le produit, dans l’état de finition prescrit.
Ils comportent les cotes fonctionnelles qui expriment directement les conditions requises et notamment celles d’interchangeabilité.
Exemples. - Dessin d’ensemble d’un réducteur, dessin de détail d’un pignon, etc.
CLASSIFICATION DE DESSINS

## Slide 38: Echelles
Lorsque les systèmes sont grands (immeubles, bateaux, automobiles) ou petits (montres, circuits électroniques) il est nécessaire de faire des réductions ou des agrandissements pour les représenter.
Quelques exemples d’échelles :

## Slide 39: 5.Dessin d’opérations
Ce sont les dessins issus des dessins de définition et qui permettront la fabrication.
Exemples. –Dessins de découpage, de cambrage, d’usinage, d’assemblage, de contrôle, etc.
Ils ne comportent que les seules indications nécessaires à la réalisation de (ou des) opérations envisagées.
CLASSIFICATION DE DESSINS

## Slide 40: II. DISPOSITION DES SCHEMAS
Nous donnons ici un certain nombre de principes qui ne sont pas absolus, mais qui doivent être appliqués chaque fois que possible afin de faciliter la lecture et la compréhension des schémas.
  Lecture horizontale de gauche à droite en respectant la disposition les étages
  donnée par les schémas fonctionnels. Le signal entre de gauche et sort de droite.
  Utiliser de préférence une ligne de masse et une ligne d’alimentation.
  En plaçant la ligne d’alimentation au dessus des transistors et la ligne de masse en
  dessous, on obtient le minimum de coupures sur le schéma.
  Tous les étages de rétroaction, d’asservissement seront placés en dessous de la
  ligne de masse et le signal va de droite à gauche.
  Les étages symétriques sont placés en tête-bêche de part et d’autre de la ligne de
  masse : Certains amplificateurs comportant un étage de sortie symétrique, les
  amplificateurs stéréo-phoniques, les oscillateurs des générateurs à battements.

## Slide 41: II. DISPOSITION DES SCHEMAS
  Les lignes de réaction négatives doivent être dégagées des circuits normaux
  et peuvent être placées par exemple au-dessus des transistors ou au-dessous
  de la ligne de masse (fig.1).
  Les circuits complexes d’impédances R, L,C doivent être tracés en respectant
  la disposition du circuit de base dont ils sont issus ( circuit en L, en T, en H).
  On trouvera des compléments sur les dispositions des schémas en consultant la
  norme NFC 03-154 (1976) : « Schémas, diagrammes, tableaux, recommandations
  pour l’établissement des schémas des circuits - 43 pages ». Elle fournit en
  particulier des exemples complets de schémas développés montrant diverses
  dispositions recommandées.

## Slide 42: Nomenclature électrique
Elle ne comporte que les éléments électriques apparaissant sur le schéma développé. Des colonnes « fonctions », « fournisseur », etc., peuvent éventuellement être ajoutées. Les désignations doivent être complètes et sans ambiguïté. En matériel professionnel, ces désignations sont longues (type, modèle, catégorie, classe), et les constructeurs adoptent une codification simplifiant les désignations (normes UTE, normes internes, notices des constructeurs).
Fig.5 : exemple de nomenclature
III. NOMENCLATURES

## Slide 43: Nomenclature électrique
Les repères comportent une lettre caractéristique du type de matériel et un numéro d’ordre. Le schéma développé monte les éléments :
Avec valeurs sans repères s’il n’y a pas de nomenclature (fig.2) ;
Avec repères sans valeurs ;
Avec repères et valeurs (fig.6). C’est une méthode plus longue mais facilitant la lecture et évitant des erreurs.
Fig.6 : Exemple de schéma développé. Amplificateur classe D à boucle de réaction positive.
Sur les schémas compliqués, il peut être utile d’ajouter une grille de recherche : les repères sont placés dans la grille à l’alignement de l’élément correspondant du schéma.
III. NOMENCLATURES

## Slide 44
Nomenclature mécanique
Elle est annexée au plan de câblage et comporte tous les éléments mécaniques de réglage ou de fixation (Châssis, accouplements, œillets, axes, etc.). on groupera les pièces par affinités : pièces normalisées, pièces standardisées, etc.
Les nomenclatures sont écrites à la main, au normographe ou à la machine à écrire.
III. NOMENCLATURES

## Slide 45: IV. Rôle des schémas d’électronique
Permettre de suivre les circuits de l’appareil plus facilement que sur l’appareil lui-même.
Permettre de l’appréciation immédiate des fonctions assumées, de leurs niveaux de travail, de l’adaptation réalisée entre étages
successifs d’un ensemble ou d’un sous-ensemble.
Permettre la localisation rapide d’un élément, puis son identification dans l’appareil lui-même.

## Slide 46: Rappels de grands principes
Par convention on distingue les techniques à courant fort et à courant faible.
circuit électronique est dit « pour courant faibles » du µA à l’Ampère pour fixer un ordre de grandeur).
circuit électrique celui qui véhicule des « courant forts » (plusieurs dizaines d’d’ampère).
électronique de puissance, qui assure, par l’intermédiaire de thyristors ou triacs, la commande de courants forts des circuits électriques (commande des moteurs, dispositifs de régulation ou d’asservissement,…)

## Slide 47: Réalisation d'un circuit imprime
Définition 1 : Un circuit imprimé (ou PCB de l'anglais Printed Circuit Board) est un support, en général une plaque, permettant de maintenir et de relier électriquement un ensemble de composants électroniques entre eux, dans le but de réaliser un circuit électronique complexe. On le désigne aussi par le terme de carte électronique

## Slide 48
Définition 2 : Un circuit électronique est un ensemble constitué de composants (résistances, condensateurs, transistors, circuits intégrés, …) reliés électriquement entre eux par des conducteurs de cuivre.
Circuit imprimé (PCB)
Réalisation d'un circuit imprime

## Slide 49
1- Les pistes : Les pistes relient électriquement différentes zones du circuit imprimé. 2- Les pastilles Les pastilles, une fois perforées, établissent une liaison électrique, soit entre les composants soudés à travers le circuit imprimé, soit entre les différentes couches de cuivre. Dans certains cas, des pastilles non perforées servent à souder des composants montés en surface .
Notion de base d’un PCB

## Slide 50
Pour réaliser un circuit imprimé, on utilise un support isolant (résine époxy, bakélite, …) sur lequel semble collé des bandes de cuivre. En pratique, une feuille de cuivre (épaisseur courante : 35 µm ou 70 µm) est collée sur la totalité de la surface du support
La matière première de la plaque photosensible :

## Slide 51
Les plaques photosensibles sont composées de trois couches distinctes:
La première couche généralement verte est une résine sensible aux
rayonnements UV (résine photosensible).
La deuxième est une fine couche de cuivre qui est un excellent conducteur
d’électricité.
Et la dernière couche (Substance isolante) est constituée d’une substance
isolante et résistante à la chaleur (exemple : plastique thermodurcissable comme
l’époxy et la fibre de verre). Cette résine est protégée de la lumière par une
pellicule protectrice
La matière première de la plaque photosensible

## Slide 53
A partir du schéma structurel, il est possible de définir le circuit imprimé. Pour cela, différentes méthodes existent. La méthode manuelle sera seulement abordée ; c’est grâce à l’outil informatique que nous réaliserons nos circuits. Durant l’élaboration du circuit imprimé, différentes représentations des composants seront utilisées. Un composant est représenté :
sur :....................................................par :
un schéma structurel...........................son symbole.
un plan d’implantation .......................sa silhouette.
un typon.............................................son empreinte.
DU SCHEMA STRUCTUREL AU CIRCUIT IMPRIME
A RETENIR : COMPOSANT = SYMBOLE + SILHOUETTE + EMPREINTE

## Slide 57
Code d’identification des composants semiconducteur