## Slide 1: Cours_AV_2
Technologie de réalisation de schémas électroniques

## Slide 2: Plan
Introduction
Etude de tracé
Critères de fabrication et normes
Conception et implantation
conclusion

## Slide 3: Introduction
La conception de circuits nécessite de prendre en compte des critères électriques, thermiques, mécaniques, normatifs, et de fabrication.
Les normes françaises et internationales, comme NF C93-713 ou les standards IPC, sont des références importantes

## Slide 4: Etude du tracé
Le tracé des pistes, également appelé impression conductrice, est le cheminement de cuivre réalisant l'interconnexion électrique des composants.
Une plaque de circuit imprimé est composée d'un support isolant sur lequel circulent des pistes de cuivre.
Piste
Pastille

## Slide 5: Etude du tracé
Le tracé des pistes, également appelé impression conductrice, est le cheminement de cuivre réalisant l'interconnexion électrique des composants.

## Slide 6: Etude du tracé
I- Paramètres électriques
  1- Isolement entre pistes : Importance de l’espacement pour éviter les courants de fuite et garantir la stabilité (éviter la déformation des signaux).
Il est possible d'appliquer la relation suivante:
𝑅𝑖𝑠:𝑟é𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑′𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑙
𝜌:𝑟é𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒,𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑓𝑖é𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒 NCF 93711
e = Espacement des pistes (mm)
L = Longueur en regard des conducteurs parallèles

## Slide 7: Etude du tracé
I- Paramètres électriques
  Isolement entre pistes

## Slide 8: Etude du tracé
  Paramètres électriques
  2-Intensité admissible : Calculée selon la largeur et la résistance des pistes, prenant en compte les dissipations thermiques.
Des abaques pratiques permettent de faire un choix rapide cette la largeur

## Slide 9
La largeur du piste

## Slide 11: Etude du tracé
II- Paramètres mécaniques et thermiques
  Adhérence des pistes et pastilles : Dépend de facteurs comme les traitements thermiques ; il est conseillé de maximiser la largeur des pistes.
  Freins thermiques : Utiles pour garantir une soudure efficace en réduisant les masses métalliques autour des pastilles.
  Plan de masse : Doit être quadrillé pour minimiser les contraintes thermomécaniques.

## Slide 12: Critères de fabrication et normes
La précision dans la gravure des pistes et des pastilles est essentielle, et des classes de fabrication standardisées aident à assurer la qualité.
Le sens et la forme des pistes influent sur la qualité des procédés comme la sérigraphie ou la soudure.

## Slide 13: Conception et implantation
Positionnement des composants : Doit être organisé pour simplifier le tracé des pistes et le montage.
Positionnement des trous : Alignés sur une grille standard (2,54 mm en général) pour assurer la précision et faciliter l'insertion des composants.
Routage des pistes : Trouver le meilleur chemin pour éviter les croisements, tout en respectant les exigences électriques et mécaniques.

## Slide 14: Conception et implantation
Exemple d'implantation

## Slide 15
Respecter les normes et classes.
Minimiser les interférences électriques et thermiques.
Organiser implantation et routage pour efficacité et simplicité.
Conclusion

## Slide 16
شكرا على صبركم
شكرا على صبركم