## Slide 1: Cours_AV_3
Technique de câblage des circuits électroniques

## Slide 2: Plan
Introduction
Étapes de conception
Fabrication du circuit imprimé
Assemblage des composants
Conclusion

## Slide 3: Introduction
Les circuits électroniques sont composés d'éléments comme des résistances, condensateurs, et transistors, connectés via des conducteurs.
La fabrication des circuits imprimés (PCB) implique l’utilisation de plaques isolantes recouvertes de cuivre.
Deux méthodes principales pour retirer le cuivre superflu : fraisage ou gravure chimique.

## Slide 4: Etapes de conception
Schéma électronique : Création assistée par logiciel avec des bibliothèques de composants.
Simulation : Observation du comportement du circuit avant fabrication.
Routage : Placement des composants et tracé des pistes, réalisé manuellement ou automatiquement.

## Slide 5: Etapes de conception
Schéma électronique : Création assistée par logiciel avec des bibliothèques de composants.
KiCad EDA
Les logiciels de simulation
Proteus
Altium Designer
Eagle
DesignSpark
La simulation permet d'observer le comportement d'un montage électronique, en appliquant des signaux spécifiques (signaux logiques ou analogiques) à des emplacements "stratégiques"(pas forcement sur une "entrée principale"), et en regardant la forme des signaux à l'aides d'appareils de mesure virtuels (analyseur de spectre, oscilloscope, voltmètre, analyseur logique, etc)

## Slide 6: Etapes de conception
Routage du schéma
(a) (placement de composant)
avant le routage
(b) après le routage

## Slide 7: Fabrication du circuit imprimé
Impression du typon : Conception graphique des pistes sur un film transparent.
Insolation : Exposition de la plaque recouverte de résine photosensible aux UV.
Révélation: Le révélateur va dissoudre les zones de la résine qui ont été détruites pendant l'insolation
Nettoyage : Élimination des résidus de résine pour des pistes nettes.
Gravure: Utilisation de produits chimiques pour retirer le cuivre non protégé.

## Slide 8: Fabrication du circuit imprimé
Constitution de la plaque
La plaque de circuit imprimé est composée :
d' un matériau conducteur du cuivre,
d’un matériau isolant en époxy,
d’une couche photosensible,
d’un film protecteur.

## Slide 9: Fabrication du circuit imprimé
Impression du typon:
Le typon est un dessin du circuit imprimé (pistes et pastilles) effectué sur un film transparent
Figure 4: typon du montage de figure 1
Plusieurs techniques peuvent être utilisées,
Impression laser sur transparent
Impression jet d´encre sur transparent spécial (micro-granulé),
Photocopie d´un original papier bien contrasté sur transparent photocopieur
Impression laser sur du calque
Impression jet d´encre sur du calque spécial jet d´encre.

## Slide 10: Fabrication du circuit imprimé
Insolation : Exposition de la plaque recouverte de résine photosensible aux UV.
Une insoleuse est principalement constituée de puissants tubes néon UV et d’une vitre totalement transparente sur laquelle on déposera la plaque.
Une fois fermée elle ne laisse pas passer la lumière car les UV présentent un danger particulièrement pour nos yeux.
Une insoleuse

## Slide 11: Fabrication du circuit imprimé
Insolation : Exposition de la plaque recouverte de résine photosensible aux UV.
Maintenant nous allons utiliser le typon que nous avons obtenu dans la phase précédente. On l’intercale entre les tubes UV et le côté résine de la plaque comme illustré ci-dessous.

## Slide 12: Fabrication du circuit imprimé
Révélation: Le révélateur va dissoudre les zones de la résine qui ont été détruites pendant l'insolation
placer la plaque dans un bac contenant le révélateur.

## Slide 13: Fabrication du circuit imprimé
Gravure: Utilisation de produits chimiques pour retirer le cuivre non protégé.
La graveuse
un bac à graver qui contient un produit acide: le perchlorure de fer.
Il peut contenir une résistance de chauffage et un bulleur pour accélérer la réaction chimique
Notre plaque est plongée dans un bac à graver

## Slide 14: Fabrication du circuit imprimé
Nous utiliserons pour cela du dissolvant, ou encore de l'acétone. Le but est d’obtenir un circuit avec des pistes bien nettes et sans aspérités.
Nettoyage : Élimination des résidus de résine pour des pistes nettes.

## Slide 15: Assemblage des composants
Composants traditionnels :
  Perçage des trous pour accueillir les composants.
  Soudure manuelle avec un fer à souder et de l'étain.
Composants SMD (Surface-Mounted Devices) :
  Utilisation de machines automatisées pour le dépôt de pâte, le placement, et la soudure via four à infra-rouge ou en phase vapeur.

## Slide 16: Assemblage des composants
Composants traditionnels :
  Perçage des trous pour accueillir les composants.
  Soudure manuelle avec un fer à souder et de l'étain.
1 - Percer le circuit
On place le circuit imprimé sur le support.
On choisit la taille du foret en fonction des composants qui devront être soudés (entre 0.6mm et 1.5mm)
Perceuse à colonne

## Slide 17: Assemblage des composants
Composants traditionnels :
  Perçage des trous pour accueillir les composants.
  Soudure manuelle avec un fer à souder et de l'étain.
Souder les composants
Les 4 étapes d’une soudure :

## Slide 18: Assemblage des composants
Composants SMD (Surface-Mounted Devices) :
  Utilisation de machines automatisées pour le dépôt de pâte, le placement, et la soudure via four à infra-rouge ou en phase vapeur.
Dépôt de pâte pour soudure SMD
Machine de placement des composants
Four de soudage

## Slide 19: Conclusion
Le processus global comprend la conception assistée par ordinateur, la fabrication de la carte imprimée, et l'assemblage des composants.
Les technologies diffèrent selon l’usage : amateur (composants traditionnels) ou industriel (SMD).

## Slide 20
شكرا