## Slide 1: Cours_AV_4
Principes de base de dépannage des circuits électroniques

## Slide 2: Plan
Méthode de recherche de pannes
Approches pour localiser les blocs défectueux
Techniques de recherche de composants défectueux
Vérification de composants spécifiques
Conclusion

## Slide 3: Méthode de recherche de pannes
Examen visuel :
Identifier les défauts visibles (composants grillés, fils dessoudés, etc.).
Exemple : traces de surchauffe ou arcs électriques.
Examen approfondi :
Localisation systématique des blocs défectueux.
Utilisation de schémas fonctionnels pour guider l'investigation.

## Slide 4: Méthode de recherche de pannes
Examen visuel
Traces de surchauffe sur le recto et le verso d’un circuit
Présence d’un arc électrique

## Slide 5: Approches pour localiser les blocs défectueux
Approche systématique :
Méthode de fractionnement (exemple : division en sous-ensembles).
Méthode d'entrée à sortie.
Méthode de sortie à entrée.
Approche aléatoire :
Basée sur des statistiques de pannes similaires.
Exemple : panne verticale dans un téléviseur.

## Slide 6: Approches pour localiser les blocs défectueux
Approche systématique :
Méthode de fractionnement (exemple : division en sous-ensembles).
1: Antenne réceptrice
2: Amplificateur HF-Mélangeur
3:Amplificateur FI
4: Détection-Filtrage
5: Amplificateur BF
6: Haut-parleur
7: Oscillateur local
8: Commande automatique du gain(CAG)
Exemple : Schéma fonctionnel d’un récepteur Radio

## Slide 7: Approches pour localiser les blocs défectueux
Approche systématique :
Méthode d'entrée à sortie.
On suppose que la panne se situe au niveau du bloc 3. La séquence de cette méthode est la suivante:
On applique un signal convenable au pont E ( entrée)
On relève les signaux aux points A, B et C
On constate que les signaux aux points A et B sont corrects mais celui au point C est incorrect ; par conséquent, le bloc 3 est à incriminer.

## Slide 8: Approches pour localiser les blocs défectueux
Approche systématique :
Méthode de fractionnement. (Quand le nombre de bloc est grand)
Pour bien comprendre cette méthode, illustrons- la par l’exemple suivant:
On divise l'ensemble des blocs en deux; nous aurons les sous-ensembles A et B
Si on suppose que la panne réside au niveau du bloc 6
Testons le sous-ensemble A; il est correct, par conséquent, le sous-ensemble B est en défaut, divisons-le en deux,
Testons le bloc 5, la sortie est correcte ce qui implique que le bloc 6 présente un défaut (en panne).

## Slide 9: Approches pour localiser les blocs défectueux
Approche aléatoire(ou statistique) :
Exemple1: soit le schéma fonctionnel ( figure 7) représentant la base de temps d'un téléviseur dont nous avons constaté la panne suivante: TRAIT BRILLANT AU MILIEU DE L'ECRAN .
Soient les statistiques suivantes: pour la même panne et le même produit, sur 100 téléviseurs, nous avons :
60 % dûes à l'amplificateur de puissance,
7% à l'oscillateur,
20 % au driver,
3 % aux bobines de déviation verticale,
10% à d'autres causes ( en dehors de la BTV).
D'après ces données, nous commencerons donc la recherche de la panne par le bloc AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE VERTICAL que nous vérifierons en premier lieu.

## Slide 10: Techniques de recherche de composants défectueux
Mesures statiques :
Vérification des tensions normales de fonctionnement.
Exemple : identifier une coupure de circuit.
Mesures dynamiques :
Appliquer un signal variable et suivre le chemin jusqu'à la sortie.
Exemple : diagnostic d'un condensateur ouvert.

## Slide 11: Techniques de recherche de composants défectueux
Mesures statiques :
Vérification des tensions normales de fonctionnement.
Exemple : identifier une coupure de circuit.
Exemple
Les relevés de tension donnent :
VBM=4.5 V ; VEM=3.9 V ; VCM= 8 V
La polarisa tion est donc assurée, mais un relevé à l’oscilloscope donne les résultats suivants :
La tension d’entrée est presque égale à la tension de sortie, ce qui signifié qu’il n’existe pas d’amplification.
Interprétation : le seul composant qui contribue à l’augmentation du gain est le condensateur CE de 100 uF. Puisque les tensions sont normales, nous pouvons en déduire que CE présente un circuit ouvert. Cependant une vérification est nécessaire pour confirmer le diagnostic.

## Slide 12: Vérification de composants spécifiques
Résistances :
Test à l'ohmmètre ou méthode volt-ampéremétrique.
Condensateurs :
Défauts : court-circuit, ouvert, courant de fuite.
Test au capacimètre.
Diodes :
Vérification des jonctions (court-circuitées ou ouvertes).
Transistors :
Test à l'ohmmètre ou transistormètre.
Détection des courants de fuite et mesure du gain.

## Slide 13: Conclusions
Approche méthodique et outils adaptés sont essentiels.
Importance des schémas fonctionnels et des tests dynamiques.
Documentation recommandée pour approfondir :
  P. Gueule, Circuits imprimés et PC.