## Slide 1: Cours Hydrologie Générale
Chap. : Hydrométrie

## Slide 2: Hydrométrie
1 - Acquisition des débits en fonction du temps
Actuellement, il n'existe aucune technique opérationnelle qui permette de mesurer directement le débit en fonction du temps. Cette opération se fait généralement dans la pratique de la manière suivante :
• on enregistre en un point du cours d'eau (la station hydrométrique), la hauteur d'eau H en fonction du temps. Cet enregistrement H (t) est appelé "limnigramme"
• A différents instants t = t1, t2, ... tn, on pratique des mesures instantanées de débits Qt1, Qt2, ...Qtn ; ces mesures correspondent à des enregistrements de hauteur synchrone Ht1, Ht2, ... Htn.
• Dans certaines conditions hydrauliques, comme le passage en "section critique", il existe une relation biunivoque entre la hauteur d'eau et les débits. Dans ces conditions, les différents jaugeages (Qti, Hti) permettent d'établir la relation hauteur-débit appelée courbe de tarage : Q (H).
• en combinant la courbe de tarage Q (H) et le limnigraphe H (t), on obtient aisément l'évolution du débit en fonction du temps Q (t) appelé hydrogramme.
Cette vision est tout à fait idyllique car de nombreuses difficultés apparaissent au long des différentes étapes comme nous allons le voir.
Les débits des cours d'eau varient en fonction du temps. Certaines études nécessitent des mesures instantanées de ces débits ; on exécute alors des jaugeages aux instants choisis.
Dans la plupart des cas, c'est l'évolution des débits en fonction du temps qui nous intéresse ; on installe alors des stations hydrométriques (appelées également stations de jaugeage).

## Slide 4: Les Méthodes de Jaugeages
Un jaugeage est une mesure quasiment instantanée du débit d'un cours d'eau.
Les techniques utilisées sont nombreuses et généralement complémentaires ; elles s'appuient sur des principes très différents selon les cas.

## Slide 5: 1-Réservoirs étalonnés
Cette technique simple consiste à mesurer le temps nécessaire ∆t, pour remplir un récipient de volume V.
utilisée surtout pour jauger des sources ou de très petits cours d'eau (débits de l'ordre de quelques litres par seconde au maximum).
Le récipient peut être un seau de 10 litres ou un bac plastique de 100 litres par exemple.
On obtient le débit Q par la relation suivante :
Q = V/∆t.

## Slide 6: 2 - Déversoirs
Le débit d'un cours d'eau peut être mesuré en utilisant des déversoirs sur des orifices normalisés. Ces techniques, adaptées surtout aux petits débits, utilisent les résultats de l'hydraulique classique.
Différents types de déversoirs sont utilisés mais on rencontre principalement des déversoirs triangulaires dont la relation hauteur-débit théorique est :
En général on utilise : Q = 1,32 . tg . h2,47
Q = a hb
Dans la quasi-totalité des cas, on utilise des déversoirs fixés à demeure dans le cours d'eau. Cette technique n'intéresse donc que des stations où l'on est disposé à réaliser un certain investissement.
l'installation d'un déversoir ne peut se faire que si la pente est suffisante pour permettre un relèvement de la ligne d'eau amont sans conséquences néfastes ; d'autre part, le ralentissement provoqué à l'amont entraîne des sédimentations qui peuvent modifier progressivement la relation hauteur-débit.

## Slide 7: 3-Jaugeurs à ressaut
Ces appareils ont pour but de provoquer un passage en régime critique où la relation hauteur-débit est biunivoque et ne dépend théoriquement que des dimensions géométriques de l'appareil.
Le passage en régime critique est provoqué soit par un rétrécissement de la veine fluide, soit par un relèvement, soit par les deux à la fois.
Les avantages de ces appareils par rapport aux déversoirs sont de ne provoquer qu'un faible relèvement de la courbe de remous et de permettre un passage facile au transport solide.

## Slide 8
Le jaugeur à ressaut le plus connu est le jaugeur "Parshall" figuré ci-dessus. Les différentes dimensions sont normalisées en fonction de sa largeur L au col.
ABC et L en mètres
Le débit Q (en m3/s) est fonction de la largeur L au col (en m) et de la hauteur d'eau H (en m) :
Q = 0,372 L (H * 3,28)x
où l'exposant x dépend de la largeur au col L :
Il convient cependant de se méfier de ces formules car elles peuvent légèrement varier selon les conditions locales d'installation du Parshall. La prudence élémentaire est de vérifier ces formules par quelques jaugeages.
L (en m) | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 2.6
x | 1,506 | 1,548 | 1,560 | 1,569 | 1,538 | 1,609

## Slide 9: 4 - Jaugeages par dilution
Le principe général du jaugeage par dilution est simple. On injecte dans une section I, un traceur à une concentration C1 ; en un point de prélèvement P situé en aval, on prélève un échantillon d'eau de la rivière et l'on détermine sa concentration C2 en traceur.
Il est alors aisé d'établir la relation entre le débit Q du cours d'eau et les concentrations C1 et C2, soit par l'égalité des flux, soit par la conservation des masses entre les points P et I selon les procédés d'injection.
On injecte en I un débit constant q de traceur à la concentration C1. Au point P, on prélève des échantillons à la concentration C2.
Si on peut supposer que le régime permanent est atteint, le flux de traceur entrant dans le tronçon est égal au flux sortant : q.C1 = (Q + q).C2
En général, q est négligeable devant Q, d'où l'on tire :

## Slide 10
Choix du traceur
A priori, le nombre de traceurs utilisables est élevé ; cependant, il est souhaitable qu'ils possèdent les qualités suivantes :
• facilement solubles dans l'eau,
• stables chimiquement en solution,
• non toxiques,
• facilement dosables et à faibles concentrations,
• peu coûteux,
• non adsorbable par les matières en suspension ou au contact des rives (argiles),
• non préexistants dans le cours d'eau (si possible) ou à faible concentration,
Exemples de traceur
• chlorure de sodium (NaCl) : l'inconvénient est que souvent les quantités de sel à injecter sont importantes ; par contre, le dosage par résistivimétrie est relativement aisé ;
• La Rhodamine B (C10 H21 Cl 03 N2) : son avantage essentiel est d'être dosable à de très faibles concentrations.
• le biochromate de sodium (Na2 Cr2 07) : c'est de loin le traceur qui a été le plus utilisé. Il satisfait à la quasi-totalité des qualités requises pour un traceur hydrologique. Cependant, il s'avère que ce sel est toxique tout au moins à forte concentration (>>1 mg/litre);
• colorants alimentaires : trois traceurs ont été retenus jusqu'à maintenant : la tartrazine (E102), le jaune orange S (E110) et le rouge cochenille (E124). Au niveau des avantages, citons la non-toxicité ; par contre, comme la rhodamine, ces substances sont difficilement solubles ;

## Slide 11: Jaugeages par exploration du champ des vitesses
Soit une section droite S d'un cours d'eau ; le débit dans cette section se définit comme le flux du vecteur vitesse à travers S…
Les jaugeages par exploration du champ des vitesses consistent à étudier la fonction V (x,y) en l'échantillonnant suivant différentes valeurs de x et de y. Généralement, on se fixe différentes abscisses (des "verticales") x1, x2, ... xi xn et sur chaque abscisse xi, on échantillonne à différentes profondeurs yi1, yi2, ... yij ... yip, la vitesse V (xi, yij) ; cette technique est appelée jaugeage "point par point".

## Slide 12
On peut également, sur chaque verticale xi, mesurer directement ( ) ; on dit alors que l'on effectue un jaugeage "par intégration".
Regardons maintenant comment s'effectue plus en détails la mesure.
La chaîne de mesures comporte différents éléments que nous allons étudier successivement.
1- Les hélices :
Le paramètre à mesurer est la composante normale à la section de la vitesse de l'eau.
Le capteur le plus utilisé (tout au moins en Europe) est une hélice. Si on introduit cette hélice dans l'écoulement, la vitesse longitudinale de l'eau va provoquer la rotation de l'hélice. Théoriquement, la relation entre la vitesse de rotation n (en tours/seconde) et la vitesse de l'eau V (en m/s) ne dépend que du pas p de l'hélice : V = n p
Dans la pratique, on s'éloigne de cette courbe idéale du fait des frottements et des perturbations des vitesses dues au support de l'hélice. L'étalonnage est fait au laboratoire dans les conditions réelles d'emploi et la relation V [f (n)] est du type : V = a n + b
où a représente le pas réel et b la vitesse de démarrage (ou vitesse de frottement). Parfois même, on est amené à utiliser deux formules, suivant les plages de vitesses : par exemple, une hélice de pas nominal 0,25 m peut avoir des formules d'étalonnage suivantes :
1 - Le matériel de mesures

## Slide 15: Choix des verticales
Le nombre de verticales doit être suffisant pour bien définir la section mouillée et la répartition des vitesses. Ce nombre est variable et il est bien difficile de fixer une règle stricte. Disons que généralement 5 à 20 verticales sont suffisantes mais le choix est une question d'appréciation sur le terrain. On multipliera les verticales par des hétérogénéités de la section.

## Slide 16: Exploitation du jaugeage

## Slide 17: Courbe d’étalonnage